## Slide 1: Проектирование и расчет инженерной инфраструктуры
Профессор
Мажайский юрий анатольевич

## Slide 2: План
Водоснабжение. Классификация систем водоснабжения.
Водоотведение. Классификация систем водоотведения.
Внутренняя канализация. Наружная канализация.
Электроснабжение. Генерация электрической энергии. Передача и распределение электрической энергии.
Газоснабжение. Транспортировка газа.
Классификация систем теплоснабжения.
Вентиляция и кондиционирование. Классификация вентиляционных систем. Типы систем по способу побуждения движения воздуха. Типы систем по назначению.
Типы систем по способу организации воздухообмена. Вентиляционное оборудование.

## Slide 3: Водоснабжение
Водоснабжение – подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах. Инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоснабжения, называют системой водоснабжения, или водопроводом.
Система водоснабжения должна обеспечивать получение воды из природных источников, ее очистку, если это вызывается требованиями потребителей, и подачу к местам потребления.

## Slide 4
Для выполнения этих задач служат следующие сооружения, входящие обычно в состав системы водоснабжения:
водозаборные сооружения, при помощи которых осуществляется прием воды из природных источников;
водоподъемные сооружения, то есть насосные станции, подающие воду к местам ее очистки, хранения или потребления;
сооружения для очистки воды;
водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления;
башни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения.

## Slide 5
Рис. 30. Принципиальная схема водоснабжения:
1 – источник водоснабжения, 2 – водоприемное сооружение, 3 – насосная станция I подъема, 4 – очистные сооружения, 5 – резервуар чистой воды,
6 – насосная станция II подъема, 7 – водоводы, 8 – водонапорная башня,
9 – водораспределяющая сеть

## Slide 6
В зависимости от местных природных условий и характера потребления воды, а также в зависимости от экономических соображений схема водоснабжения и составляющие ее элементы могут меняться весьма сильно. Большое влияние на схему водопровода оказывает принятый источник водоснабжения: его характер, мощность, качество воды в нем, расстояние от него до снабжаемого водой объекта и т. п. Иногда для одного объекта используется несколько природных источников.

## Slide 7: Классификация систем водоснабжения
Системы водоснабжения могут классифицироваться по следующим основным признакам.
По назначению:
системы водоснабжения населенных мест (городов, поселков);
системы производственного водоснабжения;
системы сельскохозяйственного водоснабжения;
системы противопожарного водоснабжения;
комбинированные системы водоснабжения (хозяйственно-производственные, хозяйственно-противопожарные и т. д.).

## Slide 8
По способу подачи воды:
самотечные (гравитационные);
с механизированной подачей воды (с помощью насосов);
зонные (в одни районы самотеком, в другие насосами).

## Slide 9
По характеру используемых природных источников:
получающие воду из поверхностных источников (речные, озерные и т. д.);
получающие воду из подземных источников (родниковые, артезианские и т. д.);
смешанного типа.
По способу использования воды:
системы прямоточного водоснабжения (с однократным использованием воды);
системы оборотного водоснабжения;
системы с повторным использованием воды.

## Slide 10: Водоотведение
Канализация – составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

## Slide 11: Классификация систем водоотведения
По целям и месторасположению систему канализации можно разделить на три больших раздела:
внутренняя канализация – система сбора стоков внутри зданий и сооружений и доставки их в систему наружной канализации;
наружная канализация – система сбора стоков от зданий и сооружений и доставки их к сооружениям очистки либо к месту сброса в водоприёмник;
система очистки стоков.

## Slide 12
По собираемым стокам канализация подразделяется на:
хозяйственно-фекальную (бытовую) канализацию (обозначение К1);
дождевую канализацию (обозначение К2);
производственную канализацию (обозначение К3).
Хозяйственно-фекальная (бытовая) канализация бывает:
централизованная;
автономная.

## Slide 13: Внутренняя канализация
Внутренняя канализация зданий, как правило, имеет следующие элементы:
Водоприёмные приборы:
раковины;
мойки;
унитазы;
писсуары;
трапы;
душевые поддоны;
водосборные воронки;
производственное оборудование.

## Slide 14
Система трубопроводов:
вентиляционные стояки, выводимые на кровлю или вакуумные клапаны;
подводки и коллекторы – горизонтальные трубопроводы;
стояки – вертикальные трубопроводы;
ревизии и прочистки;
выпуски в наружную канализацию;
запорная арматура на выпусках;
звуковая изоляция.
Дополнительные элементы:
системы подкачки стоков;
локальные системы очистки.

## Slide 15: Наружная канализация
Наружные канализационные сети, как правило, являются самотёчными, прокладываются с уклоном по ходу стоков, но также существует напорная канализация.
Наружная канализация может быть организована по следующим системам:
общесплавная – коллекторы принимают и дождевые, и хозяйственно-бытовые стоки;
раздельная – существуют отдельные коллекторы для принятия дождевых и хозяйственно-бытовых стоков;
полураздельная – сети раздельно собирают дождевые и хозяйственно-бытовые стоки, доставляя их в общесплавной коллектор.

## Slide 16
Наружная канализация подразделяется на:
внутридворовые сети;
уличные сети;
коллекторы.
Элементами наружных сетей являются:
трубопроводы;
колодцы (смотровые, поворотные, перепадные и так далее). Как правило, снабжены люками c крышками и скобами для спуска в них обслуживающего персонала;
насосные станции подкачки;
локальные очистные сооружения;
септики;
выпуски в водоприёмники.

## Slide 17: Электроснабжение
Электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам.

## Slide 18: Генерация электрической энергии
Генерация электроэнергии – это процесс преобразования различных видов энергии в электрическую на индустриальных объектах, называемых электрическими станциями. В настоящее время существуют следующие виды генерации:
Тепловая электроэнергетика. В данном случае в электрическую энергию преобразуется тепловая энергия сгорания органических топлив. К тепловой электроэнергетике относятся тепловые электростанции (ТЭС), которые бывают двух основных видов:
Конденсационные (КЭС, также используется старая аббревиатура ГРЭС);
Теплофикационные (теплоэлектроцентрали, ТЭЦ). Теплофикацией называется комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на одной и той же станции;

## Slide 19
КЭС и ТЭЦ имеют схожие технологические процессы. В обоих случаях имеется котёл, в котором сжигается топливо и за счёт выделяемого тепла нагревается пар под давлением. Далее нагретый пар подаётся в паровую турбину, где его тепловая энергия преобразуется в энергию вращения. Вал турбины вращает ротор электрогенератора – таким образом, энергия вращения преобразуется в электрическую энергию, которая подаётся в сеть. Принципиальным отличием ТЭЦ от КЭС является то, что часть нагретого в котле пара уходит на нужды теплоснабжения.

## Slide 20
Ядерная энергетика. К ней относятся атомные электростанции (АЭС). На практике ядерную энергетику часто считают подвидом тепловой электроэнергетики, так как, в целом, принцип выработки электроэнергии на АЭС тот же, что и на ТЭС. Только в данном случае тепловая энергия выделяется не при сжигании топлива, а при делении атомных ядер в ядерном реакторе. Дальше схема производства электроэнергии ничем принципиально не отличается от ТЭС.

## Slide 21
Гидроэнергетика. К ней относятся гидроэлектростанции (ГЭС). В гидроэнергетике в электрическую энергию преобразуется кинетическая энергия течения воды. Для этого при помощи плотин на реках искусственно создаётся перепад уровней водяной поверхности (т. н. верхний и нижний бьеф). Вода под действием силы тяжести переливается из верхнего бьефа в нижний по специальным протокам, в которых расположены водяные турбины, лопасти которых раскручиваются водяным потоком. Турбина же вращает ротор электрогенератора.
В последнее время исследования показали, что мощность морских течений на много порядков превышает мощность всех рек мира. В связи с этим ведётся создание опытных морских гидроэлектростанций.

## Slide 22
Альтернативная энергетика. К ней относятся способы генерации электроэнергии, имеющие ряд достоинств по сравнению с «традиционными», но по разным причинам не получившие достаточного распространения. Основными видами альтернативной энергетики являются:
Ветроэнергетика – использование кинетической энергии ветра для получения электроэнергии;
Гелиоэнергетика – получение электрической энергии из энергии солнечных лучей;
Геотермальная энергетика – использование естественного тепла Земли для выработки электрической энергии;
Водородная энергетика – использование водорода в качестве энергетического топлива;
Приливная энергетика использует энергию морских приливов;
Волновая энергетика при внимательном рассмотрении может оказаться наиболее перспективной. Волны представляют собой сконцентрированную энергию того же солнечного излучения и ветра.

## Slide 23: Передача и распределение электрической энергии
Передача электрической энергии от электрических станций до потребителей осуществляется по электрическим сетям. Электросетевое хозяйство – естественно-монопольный сектор электроэнергетики: потребитель может выбирать, у кого покупать электроэнергию (то есть энергосбытовую компанию), энергосбытовая компания может выбирать среди оптовых поставщиков (производителей электроэнергии), однако сеть, по которой поставляется электроэнергия, как правило, одна, и потребитель технически не может выбирать электросетевую компанию.
Линии электропередачи представляют собой металлический проводник, по которому проходит электрический ток.
Электроснабжение в подавляющем большинстве случаев – трёхфазное, поэтому линия электропередачи, как правило, состоит из трёх фаз, каждая из которых может включать в себя несколько проводов. Конструктивно линии электропередачи делятся на воздушные и кабельные.

## Slide 24
Воздушные линии (ВЛ) подвешены над поверхностью земли на безопасной высоте на специальных сооружениях, называемых опорами. Как правило, провод на воздушной линии не имеет поверхностной изоляции; изоляция имеется в местах крепления к опорам. На воздушных линиях имеются системы грозозащиты.
Основным достоинством воздушных линий электропередачи является их относительная дешевизна по сравнению с кабельными.

## Slide 25
Однако, у воздушных ЛЭП имеется ряд недостатков:
широкая полоса отчуждения: в окрестности ЛЭП запрещено ставить какие-либо сооружения и сажать деревья; при прохождении линии через лес, деревья по всей ширине полосы отчуждения вырубаются;
незащищённость от внешнего воздействия, например, падения деревьев на линию и воровства проводов; несмотря на устройства грозозащиты, воздушные линии также страдают от ударов молнии. По причине уязвимости, на одной воздушной линии часто оборудуют две цепи: основную и резервную;
эстетическая непривлекательность; это одна из причин практически повсеместного перехода на кабельный способ электропередачи в городской черте.

## Slide 26
Кабельные линии (КЛ) проводятся под землёй. Электрические кабели имеют различную конструкцию, однако можно выявить общие элементы. Сердцевиной кабеля являются три токопроводящие жилы (по числу фаз). Кабели имеют как внешнюю, так и междужильную изоляцию. Обычно в качестве изолятора выступает трансформаторное масло в жидком виде, или промасленная бумага. Токопроводящая сердцевина кабеля, как правило, защищается стальной бронёй. С внешней стороны кабель покрывается битумом.
Бывают коллекторные и бесколлекторные кабельные линии. В первом случае кабель прокладывается в подземных бетонных каналах – коллекторах.
Бесколлекторные кабельные линии прокладываются непосредственно в грунте.

## Slide 27: Газоснабжение
Газоснабжение – организованная подача и распределение газового топлива для нужд народного хозяйства.
Газовое топливо применяется:
в коммунальном хозяйстве для приготовления пищи;
для технологических нужд предприятий коммунально-бытового обслуживания;
для нагревания воды, расходуемой для хозяйственно-бытовых и санитарно-гигиенических целей;
для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха жилых и общественных зданий.

## Slide 28: Транспортировка газа
Газ, добытый из скважины, поступает в сепараторы, где от него отделяются твердые и жидкие механические примеси. Далее по промысловым газопроводам газ поступает в коллекторы и промысловые газораспределительные станции, где он очищается в масляных пылеуловителях, осушается, одорируется; давление газа снижается до расчетного значения, принятого в магистральном газопроводе. Компрессорные станции располагают примерно через 150 км.
Для возможности проведения ремонтов предусматривают линейную запорную арматуру, которую устанавливают не реже, чем через 25 км.

## Slide 29
Для надежности газоснабжения магистральные газопроводы выполняют в две или несколько ниток. Газопровод заканчивается газораспределительной станцией, которая подает газ крупному городу или промышленному узлу. По пути газопровод имеет ответвления, по которым газ поступает к газораспределительным станциям промежуточных потребителей.
Для выравнивания сезонной неравномерности потребления газа служат подземные хранилища газа, для которых используются истощенные газовые и нефтяные месторождения, а при их отсутствии – в подземных водоносных пластах.

## Slide 30
Рис. 31. Принципиальная схема газотранспортной системы:
Ск – скважины, Сеп – сепараторы, ПГ – промысловые газопроводы,
ПГРС – промысловая газораспределительная станция, МГ – магистральный газопровод, ПКС – промежуточная компрессорная станция, ЛЗА – линейная запорная арматура, ГРС – газораспределительная станция, ПХ – подземное хранилище газа, ПП – промежуточный потребитель

## Slide 31: Теплоснабжение
Теплоснабжение – система обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для обеспечения теплового комфорта для находящихся в них людей или для возможности выполнения технологических норм.

## Slide 32: Классификация систем теплоснабжения
По месту выработки теплоты системы теплоснабжения делятся на:
централизованные (источник производства тепловой энергии работает на теплоснабжение группы зданий и связан транспортными устройствами с приборами потребления тепла);
местные (потребитель и источник теплоснабжения находятся в одном помещении или в непосредственной близости).
По роду теплоносителя в системе:
водяные;
паровые.

## Slide 33
По способу подключения системы отопления к системе теплоснабжения:
зависимые (теплоноситель, нагреваемый в теплогенераторе и транспортируемый по тепловым сетям, поступает непосредственно в теплопотребляющие приборы);
независимые (теплоноситель, циркулирующий по тепловым сетям, в теплообменнике нагревает теплоноситель, циркулирующий в системе отопления).

## Slide 34
Рис. 32. Принципиальные схемы систем теплоснабжения по способу подключения к ним систем отопления

## Slide 35
По способу присоединения системы горячего водоснабжения к системе теплоснабжения:
закрытая (вода на горячее водоснабжение забирается из водопровода и нагревается в теплообменнике сетевой водой);
открытая (вода на горячее водоснабжение забирается непосредственно из тепловой сети).

## Slide 36: Вентиляция и кондиционирование
Вентиляция – процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным. В необходимых случаях при этом проводится: кондиционирование воздуха, фильтрация, подогрев или охлаждение, увлажнение или осушение, ионизация и т. д. Вентиляция обеспечивает санитарно-гигиенические условия (температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха и чистоту воздуха) воздушной среды в помещении, благоприятные для здоровья и самочувствия человека, отвечающие требованиям санитарных норм, технологических процессов, строительных конструкций зданий, технологий хранения и т. д.

## Slide 37: Классификация вентиляционных систем
Вентиляционная система – совокупность устройств для обработки, транспортирования, подачи и удаления воздуха. Системы вентиляции классифицируются по следующим признакам:
по способу создания давления и перемещения воздуха: с естественным и искусственным (механическим) побуждением;
по назначению: приточные и вытяжные;
по способу организации воздухообмена: общеобменные, местные, аварийные, противодымные;
по конструктивному исполнению: канальные и бесканальные;
по количеству воздуха на человека в час.

## Slide 38: Типы систем по способу побуждения движения воздуха
Естественная вентиляция
При естественной вентиляции воздухообмен осуществляется из-за разницы давления снаружи и внутри здания.
Под неорганизованной естественной системой вентиляции понимается воздухообмен в помещении, происходящий за счет разности давлений внутреннего и наружного воздуха и действий ветра через неплотности ограждающих конструкций, а также при открывании форточек, фрамуг и дверей.
Организованной естественной вентиляцией называется воздухообмен, происходящий за счет разности давлений внутреннего и наружного воздуха, но через специально устроенные приточные и вытяжные проемы, степень открытия которых регулируется.

## Slide 39
Механическая вентиляция
При механической вентиляции воздухообмен происходит за счет разности давления, создаваемой вентилятором или эжектором. Этот способ вентиляции более эффективен, так как воздух предварительно может быть очищен от пыли и доведен до требуемой температуры и влажности.
При необходимости воздух подвергают различным видам обработки (очистке, нагреванию, увлажнению и т.д.), что практически невозможно в системах естественной вентиляции. Затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими.

## Slide 40: Типы систем по назначению
Приточная вентиляция
Приточной системой вентиляции называется система, подающая в помещение определенное количество воздуха, который может подогреваться в зимний период и охлаждаться в летний.
Вытяжная вентиляция
Вытяжная вентиляция служит для удаления из помещения вредных выделений.

## Slide 41: Типы систем по способу организации воздухообмена
Общеобменная система
Общеобменная система вентиляции предусматривается для создания одинаковых условий и параметров воздушной среды (температуры, влажности и подвижности воздуха) во всём объёме помещения, главным образом в его рабочей зоне (1,5-2,0 м от пола), когда вредные вещества распространяются по всему объёму помещения и нет возможности (или нет необходимости) их уловить в месте образования.
Местная вентиляция
Местной вентиляцией называется такая, при которой воздух подают на определённые места (местная приточная вентиляция) и загрязнённый воздух удаляют только от мест образования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция). Местная приточная вентиляция может обеспечивать приток чистого воздуха (предварительно очищенного и подогретого) к определённым местам.

## Slide 42
Аварийная вентиляция
Аварийная система вентиляции устанавливается в производственных помещениях, где возможен неожиданный выброс чрезвычайно опасных вредных веществ в количествах, значительно превышающих ПДК, с целью их быстрого удаления.
Противодымная вентиляция
Противодымная система вентиляции устанавливается в производственных зданиях, где применяются технологии с повышенной пожароопасностью, и служит для обеспечения эвакуации людей. С помощью этой системы подается необходимое количество воздуха, препятствующего распространению дыма в помещении. Система работает в начальной стадии пожара.

## Slide 43: Вентиляционное оборудование
Системы вентиляции включают в себя группы самого разнообразного оборудования: прежде всего, это вентиляторы, вентиляторные агрегаты или вентиляционные установки. Среди дополнительного оборудования – шумоглушители, воздушные фильтры, электрические и водяные воздухонагреватели, регулирующие и воздухораспределительные устройства и пр.

## Slide 44
Вентилятор представляет собой механическое устройство, предназначенное для перемещения воздуха по воздуховодам системы вентиляции. По конструкции и принципу действия вентиляторы делятся на канальные (круглые и прямоугольные), крышные, осевые (аксиальные), центробежные (радиальные) и тангенциальные (диаметральные), батутные и т.д.

## Slide 45
Канальный вентилятор
Осевой вентилятор
Центробежный вентилятор
Крышный вентилятор
Тангенциальный вентилятор
Батутный вентилятор

## Slide 46
Осевой вентилятор представляет собой расположенное в цилиндрическом кожухе (обечайке) колесо из консольных лопастей, закреплённых на втулке под углом к плоскости вращения. Рабочее колесо как правило насаживается непосредственно на ось электродвигателя.

## Slide 47
Центробежный (радиальный) вентилятор представляет собой расположенное в спиральном кожухе лопаточное (рабочее) колесо, при вращении которого воздух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к периферии колеса и сжимается. Под действием центробежной силы он отбрасывается в спиральный кожух и далее направляется в нагнетательное отверстие.

## Slide 48
Диаметральный (тангенциальный) вентилятор состоит из рабочего колеса барабанного типа с загнутыми вперёд лопатками и корпуса, имеющего патрубок на входе и диффузор на выходе. Действие диаметральных вентиляторов основано на двукратном поперечном прохождении потока воздуха через рабочее колесо. Используются в основном в кондиционерах и тепловых завесах.

## Slide 49
Воздушные фильтры служат для очистки приточного воздуха, а в некоторых случаях и вытяжного воздуха. Существует множество типов конструкций воздушных фильтров. Принцип действия, конструкция и материал фильтра зависят от требуемых параметров воздуха. В вентиляционных системах воздушные фильтры классифицируются по степени очистки воздуха. В современных зданиях система вентиляции, как правило, работает совместно с системой отопления здания, а в некоторых случаях полностью её заменяет. Для подогрева воздуха в вентиляционных системах используются воздухонагреватели. Большинство воздухонагревателей в вентиляционных системах – водяные либо электрические.

## Slide 50
Кроме активных воздухонагревателей применяются пассивные системы рекуперации тепловой энергии. Рекуперация осуществляется за счет теплообмена между вытяжным каналом и притоком. Теплообмен может производиться при помощи нескольких основных типов теплообменников:
перекрестноточный пластинчатый рекуператор, в котором несмешивающиеся воздушные потоки притока и вытяжки текут по многочисленным каналам с общими для разных потоков стенками – рекуперация тепла по разным данным может составлять от 70 до 85%;

## Slide 51
роторный рекуператор, в котором теплообмен происходит в роторе, при этом происходит частичное смешение приточного и вытягиваемого воздуха – степень рекуперации тепла аналогична показателям пластинчатого рекуператора;
рекуператор с промежуточным теплообменником, в котором линии притока и вытяжки разнесены в пространстве на некоторое расстояние, а перенос тепла между вентканалами осуществляется путем перекачки жидкого теплоносителя между индивидуальными теплообменниками в каналах – степень рекуперации тепла в таких системах достигает 50-60%, но бывает оправдана, когда необходимо гарантированно исключить воздухообмен между вытяжкой и притоком.

## Slide 52
Противопожарный клапан – автоматически и дистанционно управляемое устройство для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотности и потерей теплоизолирующей способности:
нормально открытый (закрываемый при пожаре);
нормально закрытый (открываемый при пожаре);
двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара).

## Slide 53
Корпус клапана – неподвижный элемент конструкции клапана, который устанавливается в монтажном проеме ограждающей конструкции или на ответвлении воздуховода.
Заслонка клапана – подвижный элемент конструкции клапана, установленный в корпусе и перекрывающий его проходное сечение.
Привод клапана – механизм, обеспечивающий перевод заслонки в автоматическом и дистанционном режимах в положение, соответствующее его функциональному назначению.

## Slide 54
Одной из главных характеристик клапана является тип привода заслонки:
пружинный привод с тепловым замком;
пружинный привод с электромагнитной защелкой;
электромеханический (электромоторный) привод с возвратной пружиной;
электромеханический (электромоторный) реверсивный привод.